## Slide 1
5655按摩椅售后维修资料

## Slide 2
03.维修工具及万用表使用方法
02.拆装方法
目录
CONTENTS
04.故障排查与维修
01.物品示意图

## Slide 3
2. 按摩椅的物品示意图
①.主板示意图
②.小腿主板示意图
③.机芯板示意图
④.电源板，语音版示意图
⑤.充电板示意图
⑥.机芯示意图
Notes: ok

## Slide 4
DC24V输入
主机气阀
靠背电动缸
小腿电动缸
加热插件
语音版通讯
靠背电动缸计数
手控器插件
气泵插件
机芯通讯
急停通讯
小腿通讯
扶手充电
1.1主板示意图
预留插件
小腿气阀

## Slide 5
1.2小腿板示意图
小腿加热
小腿通讯加24V
小腿防夹伤
脚底感应
小腿伸缩
小腿滚轮
小腿伸缩计数
小腿加热NTC

## Slide 6
DC24V输入
行走计数
行走限位
3D行程
宽中窄检测
行走电机
敲击电机
3D电机
揉捏电机
3D计数
1.3机芯板示意图

## Slide 7
1.4语音版、电源板示意图
485通讯
麦克风
右喇叭
左喇叭
DC24V输出
AC220输入
Notes: ok

## Slide 8
24V输入，输出
手机充电输出
无限充电24V输出
24V输入
1.5 充电板示意图

## Slide 9
3D电机
行程限位板
敲击电机
3D计数板
揉捏计数
机芯驱动板
3D限位板
揉捏电机
行走电机
右曲臂
左曲臂
行走计数
1.6机芯示意图

## Slide 10
单位：万元
单位：万元
3. 按摩椅的拆装方法
①.小腿拆装
②.扶手拆装
③.电控柜拆装
④.脚罩拆装
⑤.小腿主板拆装
⑥.小腿底盖拆装
⑦.脚底揉捏组件架拆装
⑧.脚底揉捏底盖拆装
⑨.小腿脚底铁架拆装
Notes: ok

## Slide 11
2.1 小腿拆装
第一步
第二步
第三步
拉开披风与小腿之间的连接粘扣
取下小腿2边的挂耳卡口
单位：万元
拔掉插件及气管
Notes: ok

## Slide 12
单位：万元
2.2 扶手拆装
第一步
第二步
第三步
用6MM内六角取下扶手前端的1颗固定螺丝
取下靠背后盖上的4颗固定螺丝
取下左右扶手后端的2颗固定螺丝
单位：万元
第四步
拔掉扶手后端的插件及气管，取下扶手
Notes: ok

## Slide 13
2.3电控柜拆装示意图
第一步
第二步
第三步
把后脚罩上面三颗螺丝拧掉
把电源箱上面两颗螺丝拧掉，电源箱上盖稍往前推一下，上盖就取下来了
电源箱内部有开关组件，滤波板，电源板
开关组件
滤波板
主板
电源板

## Slide 14
2.4脚罩拆装示意图
第一步
第二步
脚罩外侧两颗螺丝拆掉
脚罩内侧六颗螺丝拆掉，脚罩就拆下来了

## Slide 15
3. 维修工具及万用表使用方法
①.维修工具介绍
②.万用表介绍
③.万用表各功能介绍
④.测量线路导通的方法
⑤.测量电机的方法
⑥.测量交流电压的方法
Notes: ok

## Slide 16
3.1 维修工具介绍
Notes: ok

## Slide 17
3.2 万用表介绍
LED显示屏
电源开关
峰鸣档（二极管测试档）
档位拨盘
测量端口（红表笔）
电阻测试档Ω（白色范围）
数据保持开关
DC直流电压测试档V—（蓝色范围）
AC交流电测试档V~（黄色范围）
测量端口（黑表笔）

## Slide 18
3.3 万用表功能介绍
电源开关：数字万用表电源的通断。
数据保持开关：对测量数据进行记忆，便于对测试数据进行对比。
峰鸣档：测量二极管好坏、线路的通断、报警作用。
电阻档：测量电阻的好坏及阻值。
直流电压档：测量直流电压。
交流电压档：测量交流电压。
VΩ / COM：VΩ测试时红表笔端口（+极），COM测试时黑表笔端口（-极）
注：在进行电阻或电压测试时要选择合适的量程，量程过小测不出，量程过大测试误差范围大；测量电压不知道电压大小时，选择较大的量程测量。
测试档位的功能及作用

## Slide 19
3.4 测量线路导通的方法
开路
如左图所示，先将万用表打至蜂鸣档并将其电源开关打开，此时万用表显示“1.”；然后将两支表笔分布接触到图中红色电线的两端金属线头，此时万用表还是显示“1.”没有变化，则说明此电线中间有开路，即线路不通。
导通
如左图所示，跟上述一样方法测试，如万用表显示“.003”或是说“.00N”的数字并发出警报声，则说明此导线是导通的。

## Slide 20
3.5 测量电机的方法
测量电机
如左图所示显示为“1”，说明电机内部线圈已经开路不良。
如左图所示显示结果为“42.5”Ω，在正常阻值范内，说明此电机是好的。
判断结果
万用表显示

## Slide 21
3.6 测量交流电压的方法
测量家用插板电源（220V）
如左图所示显示为“225”，说明此刻此组插座实际电压为225V。
如左图所示显示结果为“000”，说明此刻此组插座实际电压为0V。
判断结果
万用表显示
万用表
量程选660

## Slide 22
4. 按摩椅故障排查与维修
①.按摩椅无法开机
②.机芯体形检测不过大纲
③.行走电机不工作
④.揉捏电机不工作
⑤.敲击电机不工作
⑥.3D电机不工作
⑦.检测不到宽中窄
⑧.靠背电动缸不工作
⑩.气囊局部/某个部位不充气
⑪.语音、音乐不工作
⑫.小腿伸缩电机不工作
⑬.小腿滚轮电机不工作
⑭.紧急停止不工作
⑨.小腿电动缸不工作
⑮.扶手按键不工作
Notes: ok

## Slide 23
4.1 按摩椅无法开机
按摩椅无法开机
用万用表测量主板上手控器通讯插件
到手控器连接线是否通断
手控器故障
连接线故障
正常
不正常
主板故障
用万用表测量电源板
有无AC220V输入
有输入
无输入
有输入
无输入
电源板不良
保险丝不良
主板灯亮
测量主板电源插件有无DC24V输入
主板灯不亮
查看主板灯是否亮起
电源插件
主板灯
保险丝
AC220V输入插件
手控器通讯
Notes: ok

## Slide 24
4.2 机芯体形检测不过大纲
按摩椅机芯一直体形检测中
打开平板手动功能
模式调到指压功能
看机芯是否行走
查看
行走电机不工作维修指南
没有行走
模式调到揉捏功能
看机芯是否揉捏
查看
揉捏电机不工作维修指南
没有揉捏
模式调到敲打功能
看机芯是否敲打
查看
敲击电机不工作维修指南
没有敲打
模式调到指压功能
在平板右边调整宽中窄，看机芯是否有宽中窄
查看
机芯检测不到宽中窄维修指南
没有宽中窄
机芯不行走
机芯没揉捏
机芯没敲击
机芯没有宽中窄
模式调到指压功能
调节3D，看机芯是否右3D
查看
3D电机不工作维修指南
没有3D
机芯没3D
Notes: ok

## Slide 25
4.3 行走电机不工作
按摩椅行走电机不工作
万用表测量机芯板 行程检测插件到行程检测板线束是否通断
行程检测板故障
连接线故障
正常
不正常
机芯板故障
行走电机故障
行走
不行走
滴滴滴（连续快声）
机芯板行走电机插件
与敲击电机插件对换
滴、滴、滴（慢声）
打开平板手动揉敲功能，选择定点模式，按机芯上下键，查看手控器声音
敲击电机插件
行走电机插件
行走电机
机芯板
Notes: ok

## Slide 26
4.4 揉捏电机不工作
按摩椅揉捏电机不工作
有揉捏
打开平板手动功能，选择揉敲手法，把机芯主板上的揉捏电机插件插到3D电机插件，调节3D功能看是否有揉捏
没有揉捏
机芯板故障
揉捏电机故障
揉捏电机插件
3D电机插件
揉捏电机
机芯板
Notes: ok

## Slide 27
4.5 敲击电机不工作
按摩椅敲击电机不工作
有敲击
打开平板手动功能，选择揉敲手法，把机芯主板上的敲击电机插件插到行走电机插件，看是否有敲击
没有敲击
机芯板故障
敲击电机故障
敲击电机
行走电机插件
机芯板
敲击电机插件
Notes: ok

## Slide 28
4.6 3D电机不工作
揉捏电机插件
3D电机
机芯板
3D电机插件
按摩椅3D电机不工作
有3D
打开平板手动功能，选择揉敲手法，把机芯主板上的3D电机插件插到敲击电机插件，看是否有3D
没有3D
机芯板故障
3D电机故障
检测3D行程插件上VCC与GND有无3-5V输出
3D行程板
输出不正常
输出正常
3D限位板
Notes: ok

## Slide 29
4.7 机芯检测不到宽中窄
按摩椅机芯检测不到宽中窄
没有输出
万用表测量机芯板上宽中窄检测板插件上的VCC与GND有无3-5V输出
有输出
机芯板故障
宽中窄检测板故障
宽中窄检测板插件
机芯板
宽中窄检测板
Notes: ok

## Slide 30
4.8 靠背电动缸不工作
按摩椅靠背电动缸不工作
没有输出
打开平板，开启零重力，万用表测量主板上靠背电动缸插件有无DC24V输出
有输出
主板故障
测量主板靠背电动缸插件到靠背电动缸连接线束是否通断
线束正常
线束不正常
靠背电动缸故障
连接线故障
电动缸插件
靠背电动缸
Notes: ok

## Slide 31
4.9 小腿电动缸不工作
按摩椅小腿电动缸不工作
没有输出
打开平板，开启零重力，万用表测量主板上小腿电动缸插件有无DC24V输出
有输出
主板故障
测量主板小腿电动缸插件到小腿电动缸连接线束是否通断
线束正常
线束不正常
小腿电动缸故障
连接线故障
电动缸插件
小腿靠背电
Notes: ok

## Slide 32
4.10 气囊整机或者某个部位不充气
按摩椅整机不充气
没有输出
测量主板上气泵插件有无DC24V输出
有输出
主板故障
气泵故障
按摩椅单独部位不充气
没有输出
测量主板上气阀插件有无
有输出
主板故障
气阀上黑色为公共线，测量黑色线与其余线束气阀数值，在160-170正常范围
阻值正常
阻值不正常
气阀故障
查看气管有没有折住
气管故障
气囊故障
有折住
没有折住
Notes: ok

## Slide 33
4.11 语音、音乐不工作
按摩椅语音、音乐不工作
测量语音版 蓝牙语音通讯插件上的VCC与GND有无DC5V输入
连接失败
万用表测量，语音板喇叭插件有无DC24V输出
连接成功
连接蓝牙手机
主板故障
没有输入
语音板故障
有输入
语音板故障
没有输出
测量语音版喇叭插件到喇叭连接线束是否通断
有输出
连接线故障
线束不正常
喇叭故障
线束正常
喇叭
喇叭
喇叭插件
蓝牙语音通讯
语音板插件
Notes: ok

## Slide 34
按摩椅小腿伸缩电机不工作
没有输出
打开平板进入手动功能，打开小腿伸缩，用万用表测量 小腿主板上小腿伸缩插件有无DC24V输出
有输出
小腿板故障
检测小腿主板上小腿伸缩插件到伸缩电机线束插件是否通断
线束正常
线束不正常
伸缩电机组件故障
线束故障
4.12 小腿伸缩电机不工作
小腿伸缩
小腿电动缸

## Slide 35
4.13 小腿滚轮电机不工作
按摩椅小腿滚轮电机不工作
没有输出
打开平板进入手动功能，打开小腿滚轮，用万用表测量小腿主板小腿滚轮插件有无DC24V输出
有输出
小腿板故障
检测小腿主板上小腿滚轮插件到滚轮电机线束是否通断
线束正常
线束不正常
滚轮电机组件故障
线束故障
Notes: ok

## Slide 36
4.14 紧急停止不工作
按摩椅紧急停止不工作
没有输出
有输出
主板故障
检测主板紧急停止插件到紧急停车按键线束是否通断
线束正常
线束不正常
紧急停止按键板故障
线束故障
用万用表测量主板上紧急停止插件是否有5V输出
紧急停止插件
Notes: ok

## Slide 37
4.15 扶手按键不工作
按摩椅扶手按键不工作
没有输出
有输出
主板故障
检测扶手按键板上是否有5V输入
有输入
没有输入
扶手按键板故障
线束故障
用万用表测量主板上扶手按键插件是否有5V输出
扶手按键插件
Notes: ok